## АВТОМОБИЛИ

### К участию в этапах ОЧКК  допускаются автомобили группы Н, отвечающие Регламенту Кубка России по автомобильному ралли 2010 года.

### Автомобили разделяются в зависимости от приведенного рабочего объема двигателя и типа привода (с дополнительными ограничениями, принятыми в розыгрыше Кубка России 2010 года) на следующие зачетные группы:

| Зачетная группа | Требования к автомобилям |
| --- | --- |
| Классика* | Отечественные легковые автомобили с приводом на заднюю ось, в том числе автомобили «Волга», а также автомобили ВАЗ приводом на переднюю ось с объемом двигателя до 1400 кубических сантиметров. Подготовленные в соответствии с требованиями Приложения 9 к КиТТ 2010 года* |
| Объединенный | Автомобили группы 1600Н и 2000Н подготовленные в соответствии с требованиями Приложения 9 к КиТТ 2010 года |
| Абсолютный | Вышеперечисленные автомобили, автомобили зачетных групп 1400Н, 1600Н, 2000Н, 4000Н, автомобили подготовленные согласно техническим требованиям для классов N4 Приложения «J» к МСК ФИА |

Автомобили, в конструкции которых использовано что-либо из нижеперечисленного, выступают в следующей Зачетной группе:

- более 2-х заслонок в системе впуска;

- с измененной кинематикой подвески (изменено место расположения точек крепления подвески к кузову и/или ширина кузова над передней и/или задней осями по сравнению с базовой картой омологации группы «А»;

### секвентальная КПП

Примечание;

- Водители участвующие в зачете Классика могут допускаться к участию с лицензией категории «Е»

- В зачете  «Классика» могут принять участие легковые автомобили отечественного производства, подготовленные по группе 1400Н, 1600Н, 2000Н с приводом на заднюю ось, в том числе автомобили «Волга» согласно Приложению 20 к КиТТ и автомобили ВАЗ с приводом на переднюю ось, подготовленные по группе 1400Н.

- Экипировка участников может иметь просроченную омологацию (Комбинезоны, перчатки, обувь, ремни безопасности, сидения и шлема), но должна быть в надлежащем состоянии, что бы обеспечить должным образом безопасность экипажа.